СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МНЕМОСХЕМЫ

ТИП 3-и СЕКЦИИ, СТАЦИОНАРНАЯ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ С ОПОРНЫМ ПОРУЧНЕМ АРТ. 10020

Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

# Обоснования применения: СП 136.13330.2012

Предназначена для обозначения безопасного движения инвалидов

по зрению.

Тип крепления: 3-и секции, стационарная, вертикальная с опорным поручнем.

Применение: улица.

Назначение: для крепления тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.

Материал изготовления:  алюминий, нержавеющая сталь AISI304

Размер: габаритный размер стенда: высота 1885 мм, ширина 1360мм;

разметка тактильных панелей 300х800, 550х800, 905х400 мм

Особенности:  рама - цельносварная конструкция  из опорных металлических нержавеющих труб диаметром не менее 50 мм и несущий каркас из металлических нержавеющих труб сечением не менее 40х40 мм; марка стали не ниже AISI 304; панели -  композитный  алюминий толщиной не менее 4 мм  жёлтого цвета, стенд имеет опорный поручень, расположенный на уровне 900 мм.

Монтаж: фланцы с 4 отверстиями диаметром 11 мм в каждом.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru