# ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

# SHERPA N 902

Целевая группа: для МГН

Назначение: для передвижения МГН

Обоснования применения: СП59.13330.2012, ГОСТ 55555-2013

Применение: преодоление лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске с помощью сопровождающего

Техническое описание:

Съемный измеритель уровня наклона лестницы

механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления

используется на всех типах лестниц(кроме винтовых)

грузоподъемность 130 кг

Цвет: черный

Размер: 640 x 1380 х 950мм, площадь для разворота 1200х1200мм

Вес: 46 кг(масса рукоятки 13 кг)

Материал изготовления: сталь, пластик

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru