# ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК (ЭВАКУАТОР) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
      «EVAC-SKATE» RUN

Целевая группа: для МГН

Назначение: для передвижения МГН

Обоснования применения: СП59.13330.2012, ГОСТ 55555-2013

Применение: транспортировка вниз по лестнице инвалидов без кресла-коляски с сопровождающим

Техническое описание:

запатентованная система регулировки скорости

без электрических механизмов

используется на всех типах лестниц (кроме винтовых)

быстрая и легкая сборка для немедленного использования

грузоподъемность 136кг

скорость движения вниз 6,6 м/мин

Размер: 425 x 1310 х 810мм, площадь для разворота 1050х1840мм

габариты в сложенном виде 425х1100х270мм

Вес: 21кг

Материал изготовления: алюминий

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru