# ПЛАТФОРМА С ПАНДУСОМ ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА БАРС

Целевая группа: для МГН

Назначение: для передвижения МГН

Обоснования применения: СП59.13330.2012, ГОСТ 55555-2013

Применение: преодоление лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске с помощью сопровождающего

Техническое описание:

Съемный измеритель уровня наклона лестницы

механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления

используется на всех типах лестниц(кроме винтовых)

грузоподъемность 150 кг

Цвет: черный

Размер: 290 x 740 х 715мм, площадь для разворота 800х800мм

Вес: 46 кг(масса рукоятки 13 кг)

Материал изготовления: сталь, пластик

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru