# ТАКТИЛЬНАЯ  ТАБЛИЧКА  С  ПЛОСКО - ВЫПУКЛЫМИ  БУКВАМИ, СТАНДАРТНАЯ

# АРТ. 10367

Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р50917-96.

Предназначена для обозначения безопасного пути движения инвалидов.

Тип тактильного указателя: тактильная табличка с плоско-выпуклыми буквами.

Применение: помещение.

Назначение: для обеспечения информирования при движении, как

для тотально слепого человека, так и для слабовидящего человека.

Материал изготовления:  пластик 4 мм.

Размер: 150х300; изготавливается из цветного пластика и имеет защитное полиуретановое покрытие; высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм; все тактильные элементы и символы на тактильной табличке приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества и имеют скошенный край 30°.

Монтаж: приклеивание.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru