ТАБЛИЧКА  АЗБУКОЙ  БРАЙЛЯ  (АНТИВАНДАЛЬНАЯ) АРТ. 10387

Целевая группа: тотально слепые, слабовидящие.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р50917-96.

Предназначена для обозначения безопасного пути движения инвалидов.

Тип тактильного указателя: тактильная табличка с применением системы Брайля.

Применение: помещение.

Назначение: для обеспечения информирования при движении, как

для тотально слепого человека, так и для слабовидящего человека.

Материал изготовления:  сталь 2 мм с порошковой покраской,

2х слойное защитное покрытие.

Размер: 70х270; высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 0,8 мм, выступы выполнены в виде набора последовательно расположенных друг на друге слоев, начиная с первого.

Цвет: сталь.

Монтаж: приклеивание.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru

Описание

Изделие представляет собой информационный указатель, где информация представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильная табличка имеет специальные зоны с дублированием информации с применением системы Брайля.

В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.

В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом.

На мнемосхеме должен быть представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком.

Плоскопечатные рельефные буквы и надписи с применением системы брайля необходимо располагать в раздельных друг от друга зонах, при этом размер плоскопечатного символа должен составлять не менее 16 мм по высоте и выполнено рубленным шрифтом. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов к их высоте - от 1:5 до 1:10. Буквы и цифры знаков должны иметь размеры, соответствующие полю зрения с учетом расстояния до наблюдателя.

Шрифт и символы должны быть контрастными: либо светлыми на темном фоне, либо темными на светлом фоне. Контрастность шрифта символов на знаковой информации для слабовидящих должна быть не менее 70 % .

Для обеспечения антивандальных свойств основой тактильной таблички является стальной лист. Для обеспечения большого срока эксплуатации и долговечности табличка должна иметь полимерно-порошковое покрытие.