Комплект двухканальной системы вызова ПС-2 АРТ. 10862

Целевая группа: вся маломобильная группа населения.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, СП59.13330.2012, ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р52875-2007. Предназначен для приема сигналов от кнопок вызова.

Тип: система вызова помощи.

Применение: помещение.

Назначение: Приемник непосредственно подключается в сеть 220 вольт при помощи оборудованного на корпусе стандартного разъема типа C. При подключении 2х кнопок к приемнику, каждая из них имеет свой вид сигнала.

Материал изготовления:  Пластик.

Размер: приёмник160х66х90,кнопка «вход» 80х21х33, кнопка «санузел» 30х73, ретранслятор 100х100х35 дальность приема устройства вызова ПС-2 до 100 м.

Цвет: белый.

Монтаж: подключается в сеть.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru