СВЕТОВОЙ  МАЯК  ДЛЯ  УЛИЦЫ МОДЕЛЬ №41003-1(с датчиком температуры воздуха)

Целевая группа: МГН.

Обоснования применения: СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671-2000.

Предназначен для безопасного движения инвалидов по зрению.

Тип устройства: световой индикатор.

Применение: улица.

Назначение:

визуальная индикация направлений движений для МГН

обозначение доступности зданий и маршрутов

Техническое описание:

встроен датчик температуры наружного воздуха

встроенный световой маяк, разрешение 32х64 пикс., яркость 3500Кд

загрузка информации посредством USB флеш карты

управление при помощи пульта ДУ

возможность отображения двух пиктограмм одновременно

встроена возможность отображения времени и текстовых сообщений

индикация: цикличекая или при помощи пульта ДУ

энергопотребление: 100W

Размер: 400х720х90 мм

Монтаж: Крепление к стене шурупами.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru