Техническое задание

Арт. 10663

Наименование объекта закупки

Тактильная пиктограмма со встроенным речевым информатором. 305 x 220 x 40мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью ориентирования людей с нарушениями зрения в пространстве.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная пиктограмма со встроенным речевым информатором представляет собой универсальное устройство, предназначенное для передачи информации тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым. Тактильно-звуковая пиктограмма представляет собой сборное изделие, состоящее из корпуса, тактильной пиктограммы и тактильной таблички. Информация представлена в виде тактильно-рельефного изображения, а также имеется информационная зона с наклонным информационным тактильным полем, содержащим название пиктограммы, выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля, имеющим угол наклона 150° по отношению к рельефно-визуальной зоне, позволяющий инвалиду по зрению считывать тактильную информацию с наибольшим комфортом. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация дублирована тактильным плоскопечатным способом (по согласованию с заказчиком), а также оснащен интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, который активизируется при помощи кнопки, расположенной на внешней части корпуса. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопка выполнена в антивандальном исполнении и оборудована внутренней подсветкой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-звуковая пиктограмма должна обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокоментария при нажатии на встроенную кнопку. С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения по средствам микрофона, скрытого внутри корпуса при нажатии кнопки включения записи, также скрытой внутри корпуса. В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - корпус устройства должен быть выполнен из полистирола толщиной не менее 2мм (цвет желтый). - тактильная пиктограмма должна быть выполнена из ВПХ, толщиной не менее 3мм или полистирола толщиной не менее 2мм. - тактильна табличка должна быть выполнена из полистирола толщиной не менее 2 мм (цвет: желтый) или ABS пластика, толщиной не менее 1,5мм, с металлизированным напылением «серебро»/ «золото», с нанесением защитного покрытия. |
| Требование к общему исполнению | Тактильно-звуковая пиктограмма представляет собой сборное изделие, состоящее из корпуса, тактильной пиктограммы и тактильной таблички. Для обеспечения комфортного восприятия тактильной информации, в соответствии с ГОСТ 52131-2019, нижняя часть корпуса для размещения тактильной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, должна иметь наклонную поверхность под углом 1500 по отношению к рельефно-визуальной зоне. Для обеспечения выполнения заявленных функций внутренняя часть корпуса должна быть оборудована прибором с функцией звукозаписи, речевым информатором и отсеком для элементов питания формата АА, в количестве 4х штук. Для обеспечения воспроизведения тифлокоментария, внешняя часть корпуса должна быть оборудована динамиком и антивандальной кнопкой, выполненной из никелированной латуни, диаметром не менее 12мм. Для обеспечения восприятия слабовидящими людьми кнопка должна иметь контурную подсветку. С целью обеспечить возможность замены пиктограммы и тактильной таблички, они должны иметь самоклеящуюся основу из вспененного акрила и приклеиваться к корпусу. Для обеспечения надежного крепления устройства, на задней части корпуса должно быть расположено не менее 2х проушин. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного места при установки габаритные размеры устройства должны быть: высота не более 305мм, ширина не более 220мм, глубина не более 40 мм. Для обеспечения компактного размещения и информационного обеспечения инвалидов по зрению, габаритные размеры тактильной пиктограммы должны быть не менее ВхШ: 200х200 Для компактного размещения и обеспечения удобного формата для чтения незрячим людям, габариты тактильной таблички с информационным полем должны быть не менее ВхШ: 54х200мм |
| Требования к информационному содержанию | Пиктограмма должна содержать рельефное стилизованное изображение (согласуется с заказчиком). Тактильная табличка должна содержать название пиктограммы, выполненное рельефно-точечным шрифтом Брайля и дублирующую информацию плоскопечатным текстом (на усмотрение заказчика). |
| Требования к тактильно-визуальным знакам | Для обеспечения возможности использования тактильно-визуальных знаков инвалидами по зрению с различным уровнем сенсорного восприятия высота рельефных элементов на знаках по отношению к уровню основания должна быть от 2 до 2,5 мм, а высота тактильных точек по отношению к уровню основания в надписях, выполненных шрифтом Брайля, от 0,7 до 1,0 мм. Тактильная поверхность не должна иметь острых углов, следов облоя (излишков материала после отливки), "воздушных пузырей", следов слоистости, технологических стыков. Она должна быть гладкой, показатель шероховатости не должен превышать 0,2 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака должна быть не менее 80 ед. по Шору по шкале А в соответствии с ГОСТ 24621. Все рельефные элементы должны иметь целостную форму, не должны иметь видимых тактильных разрывов. В связи с тем, что тактильно-визуальные указатели, изготавливаемые посредством послойно-полимерного нанесения краски, с промежуточным ультрафиолетовым отвержением каждого слоя в жидком состоянии, для обеспечения высоких эксплуатационных свойств должны иметь прочное защитное покрытие, толщиной не менее 250 мкм. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления, тактильно-звуковой указатель должен монтироваться при помощи дюбель гвоздей и иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная пиктограмма со встроенным речевым информатором. 305 x 220 x 40мм – 1 шт.

Саморез 3,5×25 шт. – 2 шт.

Дюбель распорный 6х25 – 2 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---